长华化学科技股份有限公司扩建10万吨/年多元醇工

程项目变动环境影响分析

长华化学科技股份有限公司

二〇一九年六月

# 总则

## 1.1任务由来

长华化学科技股份有限公司隶属江苏长顺集团有限公司，位于江苏省张家港扬子江国际化学工业园北京路20号。企业于2014年12月31日在苏州市经济和信息化委员会备案，扩建10万吨/年多元醇工程项目。2017年4月由江苏宏宇环境科技有限公司完成了《江苏长华聚氨酯科技有限公司扩建10万吨/年多元醇工程项目环境影响报告书》，并于同年4月5日通过苏州市环境保护局审批，苏环建[2017]24号，2018年6月企业开始试生产。

为了更好的匹配市场需求，公司主体建设内容较环评发生变动，同时调整了废气处理工艺和平面布置。为此，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）等相关政策要求，作此项目变动影响分析，以此作为项目环境管理提供科学依据。

## 1.2主要变化情况

①生产线：聚合物多元醇生产线1条，年产聚合物多元醇4万吨/年；聚醚多元醇生产线5条，年产聚醚多元醇2.5万吨/年；

②平面布置：甲类罐区2区域中环氧丙烷储罐布局；

③污水处理站：新建污水处理装置一套，做为备用设施，不运行；

④废气处理：聚醚中间体真空泵废气和聚醚多元醇真空泵废气经水吸收后增加活性炭吸附装置

## 1.3编制依据

### 1.3.1法律、法规

（1）《中华人民中和国环境保护法》（2014年4月24日）。

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月28日修订）。

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月29日）。

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996年10月29日）。

（5）《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2005年4月1日）。

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年7月2日）。

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日）。

（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号，1998年11月）。

（9《关于加强建设项目环境保护管理若干规定的通知》（苏环委[98]1号）。

（10）《环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2011、HJ/T2.3-93、HJ2.4-2009）。

（11)《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号）。

### 1.3.2相关规范和标准

（1）《环境影响评价技术导则·总纲》(HJ/T2.1-2011)。

（2）《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2008)。

（3）《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)。

（4）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。

（5）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。

### 1.3.3项目有关文件、资料

《江苏长华聚氨酯科技有限公司扩建10万吨/年多元醇工程项目环境影响报告书》及批复（2017年）。

### 1.3.4. 其它

与本项目有关的其它技术资料。

# 项目建设主要变化情况

## 2.1项目基本概况变化情况

项目基本概况基本不变，详见表2-1。

表 2-1   项目基本情况变化情况一览表

| 序号 | 内容 | 实际建设情况 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公司名称 | 长华化学科技股份有限公司 | 工商备案，名称变更 |
| 2 | 建设地点 | 江苏省张家港扬子江国际化学工业园北京路20号 | 不变 |
| 3 | 占地面积 | 新增占地30261.88m2，绿化面积4673.1m2 | 不变 |
| 4 | 项目定员 | 55人 | 减少27人 |
| 5 | 工作制度 | 三班8小时工作制，年工作330天，全年工作7920小时 | 不变 |

## 2.2主体工程和产品方案变化情况

实际主体工程变动中，产品方案变动。详见表2-2。

表2-2  主体工程及产品方案变化情况一览表

| 工程名称 | 生产线 | 产品方案 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 环评设计 | 实际建设 | 环评设计 | 实际建设 |  |
| 聚醚多元醇 | 7条 | 5条 | 5万吨 | 2.5万吨 | 较环评减少 |
| 聚合物多元醇 | 2条 | 1条 | 5万吨 | 4万吨 |  |

## 2.3原辅材料变化情况

由于第一阶段建设生产线较环评减少，生产产能较环评减少，故实际原辅材料年使用量按照相应比例减少。

## 2.4主要生产设备变动情况

由于第一阶段建设生产线较环评减少，生产产能较环评减少，故实际原辅材料年使用量按照相应比例减少。

## 2.5平面布置

环氧丙烷储罐在2#甲类罐区内的布局发生变动，其中1个储罐建设位置向厂区内部发生少量移动。

环评设计相对位置：                     实际建设相对位置：

## 2.6环保设施

2.6.1污水处理站

新建一座污水处理站，该处理站不投入运行，仅作为备用设备。

2.6.2废气处理

环评设计废气处理流程：

实际建设废气处理流程：

# 变动清单对照情况

根据江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文），比对情况总结如下：

（1）主要产品品种发生变化（变少的除外）

项目实际产品产能与原环评相比变少。

（2）生产能力增加30%及以上

项目实际生产能力与原环评相比减少。

（3）配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总贮存容量增加30%及以上

本项目原料储罐与环评相比，总贮存容量与环评一致。

（4）新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加

本项目主要生产装置未发生较大变化，不会新增污染因子或污染物排放总量。

（5）项目重新选址

实际建设地址与环评一致，选址不变。

（6）在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加

项目2#甲类罐区中1个环氧丙烷储罐建设位置向公司内部发生偏移，不会导致不利环境影响显著增加。

（7）防护距离边界发生变化并新增了敏感点

防护距离边界未发生变化，也未新增敏感点。

（8）厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大

实际厂外管线路由无变化，无新增环境敏感区，不存在路由变动情况。

（9）主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量总量

为了更好适应市场需求，灵活调配批次产品产量，本项目生产装置规格有调整。原辅材料用量有调整。但整体生产产能较环评减少，污染物排放量较环评减少。

（10）污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动

本项目聚醚中间体真空泵废气和聚醚多元醇真空泵废气增加活性炭吸附装置，提高了废气处理效率。不属于新增污染因子或污染物排放量。

## 4总结论

综上，本项目实际建设过程中，从经济、环保、安全等角度考虑，在产品闺蜜、平面布置和废气治理设施等方面较环评有一定变化，但变化不新增污染因子，不新增污染物排放量，也不新增对外环境影响，对照江苏省环境保护厅《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办[2015]256号文），本项目建设并不构成重大变更。